## Slide 1: AT TiempoEstimado
2026

## Slide 2: Flujo de trabajo global
El proyecto encadena dos procesos principales
Descarga (download_copernicusmarine_data.py): con credenciales CMEMS, recorta en espacio (bbox WGS84 derivado del GeoJSON de área de influencia) productos de oleaje, viento y corriente. Los ficheros .nc se guardan bajo data/raw/ en subcarpetas por tema.
Estimación (calculo_tiempo_estimado.py): para un par origen–destino, lee el último .nc por tema en cada carpeta, extrae variables en el punto de partida (barco) y aplica un modelo heurístico de velocidad efectiva y tiempo de travesía. Puede ejecutarse como API HTTP o en línea de comandos.

## Slide 3
area_influencia.geojson
download_copernicus_marine_data.py
data/raw/marine_oleaje/*.nc
data/raw/marine_viento/*.nc
data/raw/marine_corriente/*.nc
calculo_tiempo_ estimado.py
.env credenciales CMEMS
Copernicus Marine subset (NetCDF por tema/AOI)
JSON
ETA, distancia, tiempo

## Slide 4: download_copernicusmarine_data.py
Propósito: automatizar descargas mediante la API Python copernicusmarine, con salida NetCDF por tema
Entrada | Descripción
area_influencia.geojson | Geometría del área de influencia. Se proyecta a EPSG:4326 y se usa la caja envolvente (min/max lon y lat). La API subset solo admite rectángulo, no recorte poligonal exacto.
.env | Credenciales COPERNICUS_USERNAME / COPERNICUS_PASSWORD y opciones de variables y ventana temporal.

## Slide 5: Temas configurados (THEMES)
Cada tema define carpeta de salida, variables de entorno para sobreescribir dataset/variables y valores por defecto del catálogo CMEMS
Carpeta | Dataset por defecto (dataset_id) | Variables por defecto (resumen) | Fuente
marine_oleaje | cmems_mod_glo_wav_anfc_0.083deg_PT3H-i | VHM0, alturas significativas | https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_ANALYSISFORECAST_WAV_001_027/services
marine_viento | cmems_obs-wind_glo_phy_nrt_l3-metopb-ascat-des-0.125deg_P1D-i | wind_speed, eastward_wind, northward_wind, wind_to_dir | https://data.marine.copernicus.eu/product/WIND_GLO_PHY_L3_NRT_012_002/services
marine_corriente | cmems_mod_glo_phy-cur_anfc_0.083deg_P1D-m | uo, vo, zos, thetao | https://data.marine.copernicus.eu/product/GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024/services

## Slide 6: Variables de entorno relevantes
Variable | Rol
COPERNICUS_USERNAME / COPERNICUS_PASSWORD | Obligatorias para subset.
MARINE_WAVE_DATASET_ID, MARINE_WIND_DATASET_ID, MARINE_CURRENT_DATASET_ID | Sustituyen el dataset_id por defecto del tema.
MARINE_WAVE_VARIABLES, MARINE_WIND_VARIABLES, MARINE_CURRENT_VARIABLES | Lista separada por comas; debe coincidir con el dataset elegido.
MARINE_DAYS_BACK | Días hacia atrás desde “ahora” para start_dt (por defecto 1).
MARINE_AOI_GEOJSON | Ruta alternativa al GeoJSON del área de influencia.

## Slide 7: calculo_tiempo_estimado.py
Propósito: estimar tiempo de navegación entre dos posiciones WGS84 usando condiciones marinas leídas de los últimos NetCDF descargados y un modelo de velocidad sobre el agua.
Ruta | Uso
data/raw/marine_oleaje/ | Altura de ola significativa
data/raw/marine_viento/ | Viento: magnitud (escalar o módulo u,v) y metadatos de dirección (wind_nc_variable).
data/raw/marine_corriente/ | Componentes de corriente (uo/vo preferentes) para proyectar sobre la ruta.
En cada petición se toma el fichero .nc más reciente (por fecha de modificación) en:

## Slide 8: Conceptualmente el modelo hace:
Calcula la distancia geodésica entre las coordenadas (Haversine).
Obtiene el rumbo de navegación.
Consulta datos marinos recientes del Copernicus Marine Service.
Proyecta corriente, viento y oleaje sobre la dirección de la ruta.
Ajusta la velocidad base del barco.
Calcula el tiempo estimado de navegación.

## Slide 9: Visión general
El programa calcula cuántas horas (y minutos) podría tardar un barco en ir del punto A al punto B.
No hace enrutamiento costa a costa: usa una distancia Haversine y una velocidad efectiva que combina velocidad base, corriente a favor/en contra, y penalizaciones por oleaje y viento.
Entradas
lat/lon (A,B)
estimate_conditionsoleaje, viento, corriente(último .nc por carpeta)
estimate_travel_time (V)

## Slide 10: Entradas y datos
Entrada | Uso
start_lat, start_lon | Punto A (origen / barco). Aquí se interpolan oleaje, viento y corriente (vecino más cercano en la rejilla NetCDF).
end_lat, end_lon | Punto B (destino). Solo para distancia, rumbo inicial y proyección de la corriente sobre la dirección A→B.
boat_speed_kts (opcional) | Sustituye la velocidad base por defecto del modelo (nudos).
Archivos .nc en data/raw/ | El fichero más reciente por carpeta: marine_oleaje, marine_viento, marine_corriente.
Variables de entorno MARINE_* | Ajustan coeficientes del modelo (penalizaciones, velocidad mínima, base).

## Slide 11: Distancia entre A y B (Haversine)
Se calcula la distancia del arco de gran círculo sobre una esfera de radio R = 6371 km.
El resultado en km se convierte a millas náuticas dividiendo por 1,852.

## Slide 12: Rumbo inicial (bearing)
El rumbo desde A hacia B (en radianes, luego grados 0–360°) se usa para proyectar el vector de corriente (este, norte) sobre la dirección de la ruta.

## Slide 13: Condiciones en el punto de partida
Todas las magnitudes marinas se leen en (lat1, lon1), último tiempo disponible en el NetCDF, y en profundidad se toma el primer nivel si hay dimensión vertical.
Oleaje: altura significativa (VHM0) en metros.
Viento: magnitud en m/s y nudos mediante variable escalar
Corriente: componentes uo, vo

## Slide 14: Velocidad efectiva (nudos)
Primero se convierte la corriente a lo largo de la ruta a nudos (1 m/s ≈ 1,94384 kn). Luego se aplican penalizaciones lineales
Veff = Vbase + Vcurr − Pwave − Pwind
Vbase es la velocidad base en nudos (MARINE_BASE_SPEED_KTS o la velocidad del barco si se indica). Finalmente:
Vfinal = max(Veff, MARINE_MIN_SPEED_KTS)

## Slide 15: Composición conceptual de la velocidad (nudos)
Base
Corriente
Oleaje
Viento
V
+
-
-
=
Tiempo de travesía
tiempo (horas) = distancia_nm / Vfinal

## Slide 16: Parámetros por defecto
ímbolo / variable | Significado | Valor por Defecto
MARINE_BASE_SPEED_KTS | Velocidad base del barco (kn) | 12
MARINE_WAVE_PENALTY_KTS_PER_M | Kn restados por metro de altura de ola | 1.0
MARINE_WIND_PENALTY_KTS_PER_MPS | Kn restados por m/s de viento | 0.5
MARINE_MIN_SPEED_KTS | Velocidad efectiva mínima (kn) | 3
Factor 1,94384 | m/s de corriente → nudos | 

## Slide 17: Modelo Resumido
Distancia Haversine entre A y B → nm y km.
Rumbo inicial A→B → para proyectar corriente.
Leer NetCDF en A: ola (m), viento (m/s) y u,v de corriente (m/s).
Corriente a lo largo de ruta en m/s; pasar a kn.
Velocidad efectiva = base + corriente − penalización ola − penalización viento; aplicar máximo con mínimo.
Tiempo = distancia / velocidad final
Resultado Exponer JSON con desglose y metadatos.